13.3	Animationen	HCL133

Richtung der Animation
CSS	animation-direction: [Wert];
	[Wert] Wechselt bei jedem Durchgang (Zyklus) seine Richtung. / normal Die Animation wird immer vorwärts abgespielt. / alternate Die Animation wechselt nach jedem Durchlauf die Richtung. / reverse Die Animation wird immer rückwärts abgespielt.

Zustand der Animation
CSS	animation-fill-mode: [Wert];
	[Wert] Definiert den Zustand nach der Animation. / forwards Das Element übernimmt die Werte des letzten Animationsschrittes. / backwards Das Element übernimmt die Werte des ersten Animationsschrittes / both Verbindet die Werte von forwards und backwards.

Dauer zwischen den Schlüsselbildern
CSS	animation-timing-function: [Wert];
	[Wert] Die Timingfunktion bezieht sich auf die Dauer zwischen den Schlüsselbildern. .ease, ease-in, ease-out, ease-in-out, linear, step-start, step-end, cubic-bezier(), steps() usw.

Shorthand Propertie animation (Kurzschreibweise)
CSS	animation: ... ;
	Die einfache CSS Eigenschaft animation fasst alle anderen animation-Eigenschaften zusammen.

Das Beispiel lässt ein Element aus der Bildschirmmitte hineinfliegen!

        #meinDIV {position:fixed; background-color:#CCC;
        animation: ausZentrum 3s;
        animation-fill-mode: forwards;}
        @keyframes ausZentrum {
        from {height:1%; width:1%; top:48%; right:48%;}
        to {height:80%; width:80%; top:10%; right:10%;}
        }
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       <div id="meinDIV">Hinweis</div>